Znak Sprawy: TG/2141-3/2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA PRÓBEK CIEKŁYCH I „HEADSPACE” DO SYSTEMU CHROMATOGRAFII                                           GAZOWEJ SHIMADZU GC 2010

| Nazwa producenta oferowanego sprzętu | ………………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
| Model oferowanego sprzętu | ……………………………………………………………………………………………………….. |
| Rok produkcji | ……………………………………… |

| Wymagania dotyczące podajnika próbek ciekłych | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Standardowy uchwyt na min. 90 fiolek o poj. 2 ml z opcją rozbudowy do min.270 fiolek o poj. 2 ml | Standardowy uchwyt na …………………fiolek o poj. 2ml z opcją rozbudowy do ……………fiolek o poj. 2ml. |
| Regulowana szybkość nastrzyku od 0,01µl/sec do 250 µl/sec | TAK/NIE* |
| Nastrzyk co najmniej w zakresie od 0,1µl do 500 µl; bez konieczności wymiany pętli (regulowana objętość w strzykawce gazoszczelnej) | Nastrzyk w zakresie od …………. µl do …………. µl, bez konieczności wymiany pętli (regulowana objętość w strzykawce gazoszczelnej) |
| Wymagania dotyczące podajnika próbek typu „headspace” | Parametry oferowanego sprzętu |
| Nastrzyk strzykawkowy | TAK/NIE* |
| Standardowy uchwyt na min. 32 próbki o poj.10 lub 20ml. Opcja rozbudowy do min. 96 fiolek o poj. 10 lub 20 ml. | Standardowy uchwyt na ……….. próbki o poj………….. Opcja rozbudowy do …………. fiolek o poj. 10 lub 20 ml.. |
| Minimalny zakres temperatury inkubacji od 30oC do 200 oC z nastawą co 1 oC | Temperatura inkubacji od ……..oC do…………… oC z nastawą co 1oC |
| Piec z możliwością umiejscowienia min.6 fiolek o pojemności 2, 10, 20 ml | Piec z możliwością umiejscowienia……..fiolek o pojemności 2, 10, 20ml |
| Mieszanie w zakresie min. 250-750 obr/min z nastawą co 1 obr/min | Mieszanie w zakresie ………………………. obr/min z nastawą co 1 obr/min |
| Czas inkubacji do min. 999 minut z nastawą co 1 sekundę | Czas inkubacji do ….… minut z nastawą co 1 sekundę |
| Możliwość przemywania igły inertnym gazem | TAK/NIE* |

| Dodatkowe stawiane wymagania | Spełnienie dodatkowych wymogów oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Wymagana pełna kompatybilność z posiadanym chromatografem GC-2010 Shimadzu i zainstalowanym na nim oprogramowaniem chromatograficznym GCSolution Version 2.31.00 | TAK/NIE* |
| Oprogramowanie umożliwiające pełną kontrolę podajnika z poziomu komputera o parametrach Pentium Dual-Core E5700 3GHz, 2GB RAM, opartego na systemie Windows –XP Professional SP3 | TAK/NIE* |
| Możliwość rozszerzenia pracy podajnika próbek typu „headspace” o metodę dynamiczną | TAK/NIE* |
| Możliwość rozszerzenia oferowanego urządzenia o zautomatyzowany zestaw do Mikroekstrakcji (SPME). | TAK/NIE* |

..............................., dn. .........................	             										  ...............................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby

upoważnionej/osób upoważnionych* do reprezentowania

Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić